SCHEDA PARCHEGGIO

PROJECT FINANCING PIAZZA MEDA

1) Dati parcheggio

| n° posti auto complessivi | 522 |
| --- | --- |
| Tariffa oraria posti auto a rotazione Dalle 8.01 alle 21.00 Dalle 21.01 alle 8.00 | 2,60 per ora o frazione di ora 1,50 per ora o frazione di ora |
| Data inizio lavori | giugno 2005 |
| Campagna Scavi archeologici | ottobre 2005 – febbraio 2008 |
| Ultimazione lavori | giugno 2010 |
| Inizio gestione parcheggio | 15 luglio 2010 |
| Valore dell’investimento (a costo zero per l’Amministrazione) | comprensivo di scavi archeologici 21.500.000 euro |
| Concessionario del parcheggio | Parcheggio Piazza Meda srl |
| Impresa esecutrice | Codelfa Spa Aereotecnica Star Spa |
| Gestore | Parcheggi Italia Spa |

2) Descrizione parcheggio

Il parcheggio “Piazza Meda” si sviluppa su 5 piani interrati e presenta una capacità complessiva di 522 posti auto. Sono previsti 7 posti auto “rosa”, in prossimità delle uscite, dedicati alle donne, 40 posti moto e parcheggi per disabili.

L’accesso carraio alla struttura è in corso Matteotti, mentre l’uscita è in piazza Meda.

Gli accessi pedonali sono tre: uno all’angolo tra piazza Meda e via San Paolo, dotato di ascensore e con sbocco nel corpo fuori terra; un altro in piazza Meda angolo via Pietro Verri verso Montenapoleone, con due ascensori con sbarco al livello -1; il terzo accesso al parcheggio è, invece, posizionato in piazza Meda angolo via Monsignor Catena verso il Teatro alla Scala e Palazzo Marino.

Altre due uscite di sicurezza sono localizzate una fronte all’edificio sede della Banca Popolare di Milano e l’altra in corso Matteotti.

La struttura è stata realizzata all’interno di una paratia in diaframmi in calcestruzzo con 4 ordini di tiranti e la quota di fondo scavo è posta a -16,50 metri dal piano strada.

Tutta la struttura è impermeabilizzata sul fondo e perimetralmente, è dimensionata a resistere alla sottospinta idraulica della falda ed è conforme alla normativa antisismica.

Il parcheggio è dotato di:

- impianti automatizzati di ultima generazione per il controllo accessi e per i pagamenti (5 casse automatiche e 1 cassa manuale);

- sistema di indirizzamento dinamico al posto auto libero;

- apertura 24 ore su 24;

- sistema di videosorveglianza a circuito chiuso;

- citofoni;

- impianto altoparlanti per comunicazione;

- impianti di sicurezza e di controllo;

- collegamento remoto con la centrale operativa e di controllo della società Parcheggi Italia Spa di Milano;

- cinque diverse colorazioni per le pavimentazioni interne, per le porte d’accesso e per la segnaletica di cortesia – blu, verde, violetto, arancio e turchese – distinguono i 5 livelli interrati.

Il parcheggio sarà a disposizione della sosta breve nonché per abbonati.